## Slide 1: STANDAR SEBUAH LEMBAGA PENDIDIKAN

## Slide 2: DASAR
PERATURAN MENDIKNAS RI NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA)

## Slide 3: I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH ( SD/MI )
SATUAN PENDIDIKAN 1. Satu SD/MI memiliki minimal 6 rombel, maksimal 24 rombel 2. Satu SD/MI dengan 6 rombel melayani maksimal 2000 jiwa/penduduk.
3. Satu kelurahan minimal dilayani oleh 1
SD/MI

## Slide 4
B. LAHAN
1. Ketentuan lahan untuk satu SD/MI
No. | Rombel | Rasio minimal luas lantai bangunan terhadap peserta didik (M2/peserta didik ) |  | 
 |  | Satu lantai | Dua lantai | Tiga lantai
1 | 6 | 1340 | 790 | 710
2 | 7-12 | 2270 | 1240 | 860
3 | 13-18 | 3200 | 1720 | 1150
4 | 19-24 | 4100 | 2220 | 1480

## Slide 5
2. Luas lahan dimaksud adalah luas lahan yang efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa gedung dan tempat bermain/berolahraga
3. Lahan terhindar dari potensi bahaya kesehatan dan keselamatan, serta punya akses penyelamatan dalam kondisi darurat
4. Kemiringan lahan kurang dari 15%, tidak dalam garis sempadan sungai dan jalur kerata api

## Slide 6
5. Terhindar dari gangguan ;
a. Pencemaran air,
b. Kebisingan,
c. Pencemaran udara
6. Lahan sesuai peruntukan lokasi
7. Lahan memiliki status yang jelas

## Slide 7
C. GEDUNG
1. Luas minimum lantai bangunan
No. | Rombel | Luas minimum lantai bangunan (M2) |  | 
 |  | Satu lantai | Dua lantai | Tiga lantai
1 | 6 | 400 | 470 | 500
2 | 7-12 | 680 | 740 | 770
3 | 13-18 | 960 | 1030 | 1050
4 | 19-24 | 1230 | 1330 | 1380

## Slide 8
2. Bangunan gedung memenuhi ketentuan tata bangunan,
3. Bangunan gedung memiliki persyaratan keselamatan
4. Bangunan gedung memiliki persyaratan kesehatan
5. Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman
6. Bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan

## Slide 9
7. Bangunan gedung diengkapi instalasi listrik, daya minimum 900 watt,
8. Bangunan gedung minimal permanen kelas B
9. Pemeliharaan gedung,
a. Pemeliharaan ringan
b. Pemeliharaan berat
10. Bangunan gedung memiliki ijin bangunan dan ijin penggunaan

## Slide 10: D. KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA
SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut :
1. ruang kelas
2. ruang perpustakaan
3. Laboratorium IPA
4. ruang pimpinan
5. ruang guru

## Slide 11
6. tempat beribadah
7. ruang UKS
8. jamban/kamar kecil
9. gudang
10. ruang sirkulasi
11. tempat bermain/berolahraga

## Slide 12: 1. Ruang Kelas
Fungsi ruang kelas
Jumlah ruang kelas sama dengan jumlah rombel
Kapasitas maksimum ruang kelas 28 siswa
Rasio minimum ruang kelas adalah 2 m persegi/siswa
Ruang kelas cukup cahaya
Ruang kelas memiliki pintu yang sesuai
Ruang kelas dilengkapi sarana, sebagi berikut :

## Slide 13
Sarana Ruang Kelas
No. | Jenis | Rasio | Deskripsi
1. | Perabot |  | 
1.1 | Kursi siswa | 1 buah/siswa | Kuat, stabil, mudah dipindah oleh siswa
1.2 | Meja siswa | 1 buah/siswa | Kuat, stabil, mudah dipindah oleh siswa
1.3 | Kursi Guru | 1 buah/guru | Kuat, stabil, mudah dipindahkan
1.4 | Meja Guru | 1 buah/guru | Kuat, stabil, mudah dipindahkan
1.5 | Lemari | 1 buah/ruang | Ukuran memadai
1.6 | Rak hasil karya siswa | 1 buah/ruang | Ukuran memadai

## Slide 14
No. | Jenis | Rasio | Deskripsi
1.7 | Papan panjang | 1 buah/ruang | Ukuran minimal 60 cm x 120 cm
2 | Peralatan Pendidikan |  | 
2.1 | Alat Peraga |  | Sesuai sarana Lab IPA
3 | Media Pendidikan |  | 
3.1 | Papan Tulis | 1 buah/ruang | Ukuran minimal 90 cm x 200 cm
4 | Perlengkapan lain |  | 
4.1 | Tempat sampah | 1 buah/ruang | 
4.2 | Tempat cuci tangan | 1 buah/ruang | 
4.3 | Jam dinding | 1 buah/ruang | 
4.4 | Soket listrik | 1 buah/ruang | 

## Slide 15: 2. Ruang Perpustakaan
Fungsi ruang perpustakaan
Luas ruang perpustakaan, minimal sama dengan ruang kelas
Dilengkapi jendela, cukup cahaya dan penerangan
Mudah dicapai

## Slide 16: Isi Ruang Perpustakaan
1. Buku
Buku teks pelajaran
Buku panduan Pendidik
Buku Pengayaan
Buku Referensi
Buku Belajar lain
2. Perabot
Rak buku, Rak majalah, Rak surat kabar, Meja baca, Kursi baca, Kursi kerja, Meja kerja, Lemari katalog, Lemari penyimpanan, Papan pengumuman, Meja multimedia

## Slide 17
3. Media Pendidikan
Peralatan multimedia
4. Inventaris
* Perlengkapan lain
* Tempat sampah
* Soket listrik
* Jam dinding

## Slide 18
3. Laboratorium IPA
Sebagai alat bantu kegiatan dalam bentuk percobaan
4. Ruang Pimpinan
Sebagai tempat pengelolaan sekolah, pertemuan dengan sejumlah guru, orang tua siswa, komite sekolah, petugas dinas pendidikan, tamu lainnya
Mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah
5. Ruang Guru
Tempat guru bekerja , beristirahat, menerima tamu peserta didik dan lainnya
6. Tempat Beribadah

## Slide 19
7. Ruang UKS
Tempat penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah
8. Jamban/Kamar keci
9. Gudang
Tempat menyimpan alat pembelajaran diluar kelas,
10. Ruang Sirkulasi
Sebagai penghubung antar ruang dalam gedung sekolah
11. Tempat bermain/Berolahraga

## Slide 20: BIDANG PENDIDIKAN DASAR
Melaksanakan Tugas Dinas Pendidikan di Bidang Pendidikan Dasar, dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar

## Slide 21: BIDANG PENDIDIKAN DASAR, MELIPUTI
Seksi Sarana dan Prasaran Pendidikan Dasar
Seksi Kurikulum dan Pembinaan Pendidikan Dasar
Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar

## Slide 22: SEKSI SARANA DAN PRASARAN PENDIDIKAN DASAR

## Slide 23: SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR
Melaksanakan tugas Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan juknis terkait Sarpras
Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan juknis terkait sarpras
Menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain yang berhubungan dengan sarpras
Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Sarpras
Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sarpras

## Slide 24: URUSAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH

## Slide 25: DASAR : PERMENDIKNAS 19 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN

## Slide 26: PENJABARAN TUGAS :
Tugas pokok dan tanggung jawab urusan sarana
dan prasarana adalah :
1. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah
2. Menyusun program kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan sekolah
3. Mengatur pengadaan denah sekolah, organigram, papan data, kohor, atribut, label, dan lain-lain yang berhubungan dengan keperluan sekolah

## Slide 27
4. Mengatur dan atau mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan atau rehabilitasi gedung, ruangan, halaman, kebun , meubeler, sarana prasarana sekolah lainnya
5. Melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap sarana sekolah ( barang habis pakai / barang tidak habis pakai, ) serta peningkatan ketertiban administrasinya
6. Mengkoordinir penyimpanan barang-barang inventaris sekolah

## Slide 28
7. Membuat tata tertib dan mengatur pemanfaatan sarana prasarana
8. Menyusun dan merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar
9. Mengkoordinir dan menyiapkan tempat dan peralatan untuk rapat yang diselenggarakan sekolah

## Slide 29
10. Mengkoordinir penyiapan peralatan untuk upacara
11. Membuat laporan Inventarisasi barang setiap semester.
12. Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sarana prasarana secara berkala

## Slide 30
Mengkoordinir pencatatan (inventarisasi) dan pengadministrasian data barang- barang inventaris, antara lain :
  Inventaris Kelas
  Inventaris Laboratorium IPA
  Inventaris Laboratorium Komputer
  Inventaris Ruang Guru

## Slide 31
  Inventaris Ruang Kepala Sekolah
  Inventaris Ruang Tata Usaha
  Inventaris Alat Kebersihan dan Taman
  Inventaris Alat Elektronika dan Sound System

## Slide 32
  Inventaris Alat Dapur
  Inventaris Alat Olah Raga
  Inventaris Alat penerangan
  Inventaris Alat dan Media Pembelajaran
  Inventaris Alat dan Sarana kegiatan Ibadah

## Slide 33: Rehab Ruang Kelas

## Slide 35: TERIMA KASIH